関ケ原町水道水質検査計画

１．基本方針

水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画に

したがって水質検査を実施します。

（１） 検査地点は、水質基準が適用される原水及び浄水とします。

（２） 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目等とします。

（３） 検査項目及び検査頻度については、別添水質検査表のとおりとします。

浄水では、水道法に基づき、色、濁り及び残留塩素の検査（水道法施行規則第１条第１

項第１号-イ）については、１日１回行います。

また、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ、味、臭気、色度及び濁度等（水道法

施行規則第１５条第１項第３号-イ）の検査は、月１回行います。

その他の項目の検査については、別添水質検査項目一覧表に掲げる検査頻度により行い

ます。

２．水道事業の概要

１ ＜関ヶ原町上水道事業＞

①平井浄水場

浅井戸から取水ポンプで取水後、前処理、急速ろ過、塩素処理を行った後給水します。

②藤古川浄水場

浄水場内に設置する取水ポンプで取水後、凝集沈澱池、急速ろ過、塩素処理を行った後給水します。

③上の谷浄水場

浄水場内に設置する取水ポンプで取水後、緩速ろ過、塩素処理を行った後給水します。

④今須中町浄水場

浄水場内に設置する取水ポンプで取水後、前処理、急速ろ過、活性炭ろ過、塩素処理を行った後給水します。

＜給水状況＞

|  |  | 関ヶ原町上水道 |
| --- | --- | --- |
| 給水区域 | 関ヶ原町大字 関ヶ原、山中、藤下、 松尾、大高、野上、玉、今須 |

３．水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項

|  | 関ヶ原町上水道 |
| --- | --- |
|  | 平井浄水場 | 藤古川浄水場 | 上の谷浄水場 | 今須中町浄水場 |
| 原水の汚染要因及び水質状況 | ・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | ・降雨等による高濁水の発生 | ・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | ・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 |
| 浄水の水質状況 | ・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | ・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | ・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | ・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 |
| 水質管理上留意すべき事項 | 特になし | 濁度 | 特になし | 特になし |

４．水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由

水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由は、別添一覧表に記載。

５．臨時の水質検査に関する事項

水源等で原因不明の変化が生じ異常があると思われた場合には、水質検査を行います。

６．水質検査の方法

毎月検査及び３ヶ月に１回実施する検査並び１年に１回実施する検査については、岐阜県公衆衛生検査センターに検査を委託して行う。

７．水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画に基づき水質検査した結果は、ホームページに掲載して公表します。

８．関係機関との連携等

① 水質検査委託検査機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。

また、不適項目があった場合にはその原因究明に努める等適切に対処します。なお、その際必要に応じ、保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら実施します。

② 年間の水質検査結果が判明した時点で、結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検査 計画の見直し等を行います。

③ 水質検査計画に基づく検査の実施等については、委託検査機関である岐阜県公衆衛生検査センター及び西濃地域保健所等と連携を図り実施します。

④ 水源周辺地域において、水質汚染事故の発生を認めた場合には、西濃地域保健所に情報提供するとともに連携を図り、適切な対処を行います。

⑤ 試料の採取及び運搬方法については、委託先である岐阜県公衆衛生検査センター標準手順書に添って実施します。

⑥ 水質異常時の水質検査についても、岐阜県公衆衛生検査センターとの委託契約の範囲とし、発生時には速やかに検査が行える体制を確保しています。

⑦ 委託先である岐阜県公衆衛生検査センターの検査精度確認のため外部・内部精度管理実施状況及び結果の確認の他、町職員による立入検査を行います。